Технические условия

на подключение к сетям водоснабжения и канализации

Выданы ________________________________________________________

( полное наименование организации, Ф.И.О. собственника)

на проектирование и подключение к сетям водоснабжения и канализации по

адресу ___________________________________________________________

- Водоснабжение и канализирование стоков произвести от сетей ОАО «ВЗ «Электроприбор».

- Диаметр водопроводных и канализационных линий к месту подключения к сетям определить проектированием.

- Запорная арматура – стальная, шаровая.

- Гарантированный напор – 18 м. в. ст.

- Предусмотреть установку приборов контроля и учета в месте, максимально приближенном к вводной задвижке.

- Предусмотреть установку колодца в месте врезки водопровода (канализации) в водопроводные (канализационные) сети ОАО «ВЗ «Электроприбор».

- Проект водоснабжения и канализации представить на согласование в 2-х экземплярах, один из которых остается в службе энергообеспечения (СЭО(79)) ОАО «ВЗ «Электроприбор».

- Прохождение трасс водопровода и канализации согласовать со всеми заинтересованными организациями.

- Согласовать с МУП «Владимирводоканал»:

  - возможность присоединения к сетям ОАО «ВЗ «Электроприбор»;

  - водохозяйственный баланс.

- Предоставить в службу энергообеспечения (СЭО(79)) ОАО  «ВЗ «Электроприбор» водохозяйственный баланс.

- Технические условия не являются разрешением на включение. Последнее выдается после согласования, утверждения и осуществления проверки энергоснабжающей организацией соответствия выполненных работ проектам, данным техническим условиям, заключения договора на водоснабжение и канализирование.

Тех. условия выдал

Главный энергетик                               А.А.Сидоров